## Slide 1
НЕФТЕКОД 2.0 • ЗАЩИТА РЕШЕНИЯ
Установка Л-24/2000
Питч-сессия команды разработки
Мультиагентная система предиктивной оптимизации установки гидроочистки ДТ
Баланс качества Евро-5, максимальной выработки и защиты оборудования в режиме реального времени.
Команда Хихик
Л-24/2000 • Реакторный блок
СКОРОСТЬ ЦИКЛА
< 2.0 сек
ИНТЕРПРЕТИРУЕМОСТЬ
100% XAI
ПРИНЦИП
Safety Veto

## Slide 2
Технологический вызов
Управление при запаздывании анализов и многомерных рисках
КРИТИЧЕСКИЙ ЛАГ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ В ТРАДИЦИОННОМ КОНТУРЕ УПРАВЛЕНИЯ
Поточные анализаторы дрейфуют, а ЛИМС опаздывает. Режим ведется с избыточным температурным запасом.
Снижение T6 грозит браком серы (>10 мг/кг), повышение — перерасходом газа и дезактивацией катализатора.
122 взаимосвязанных тега: циркуляция ВСГ, перепады давлений реактора и температурный градиент печи.
Возмущение сырья
Скачок серы в питании
Транспортный лаг
45–60 мин по аппаратам
Анализ ЛИМС
Задержка от 2 до 4 часов
Опоздавшая реакция
Некондиция в резервуаре
Слепое управление
Конфликт целей
Сложность КИПиА

## Slide 3
Архитектура системы
Иерархия принятия решений с принципом Safety Veto
Ключевое правило: Никакая экономическая выгода не может обойти право вето Агента надёжности при риске нарушения коридоров безопасности.
Этап 01 • Вход
Период опроса: 60 сек
Этап 03 • Оркестрация
Streamlit Dashboard
DCS & Feature Store
• Валидация 122 тегов КИП
• Физико-химические ВАК
• Лаговые EMA-признаки
P(S)
VETO
Optimization Agent
• Парето-поиск оптимальных уставок
• Приоритет: Безопасность > Качество > Маржа
• Формирование XAI-объяснения
Прогноз серы на +60 мин и риск P(S > 10)
Ансамбль LightGBM с расчетом доверительного интервала
Мониторинг 122 регламентных коридоров
Индекс технологического риска и защита катализатора
QUALITY AGENT
ML + Химия
RELIABILITY AGENT
Safety Veto

## Slide 4
Инженерия данных
Физическая адекватность и калибровка реальных границ
0 ложных вето
После перекалибровки нормальных диапазонов
100% покрытие
Ключевых свойств топлива формулами ВАК
±0.4 мг/кг
MAE прогноза остаточной серы на тесте
В учебных бенчмарках часто ошибочно закладывают диапазон реактора 295–305°C. Наш анализ телеметрии Л-24/2000 выявил фактическую рабочую медиану 360°C.
Непрерывный расчет физико-химических показателей: плотность D15, фракции Т50/Т90/Т95, предельная фильтруемость (CFPP) и температура вспышки.
Экспоненциальные скользящие средние (EMA 15/30/60 мин), дифференциальные перепады давления по слоям и динамическое отношение ВСГ/сырье.
Устранение ошибки границ Т6
Реальный регламент
Учебные границы (ошибка):
295.0 – 305.0 °C
Откалиброванный коридор:
345.0 – 375.0 °C
Расход сырья F9:
160.0 – 280.0 т/ч
Виртуальные анализаторы (ВАК)
Компенсация гидродинамического лага

## Slide 5
Интеллектуальное ядро
Три специализированных агента: роли и математика
Целевая функция:
J = w1·Yield(F9) - w2·FuelGas(T6) - w3·Risk(Reliability) → max
Quality Agent
Химия и спецификация
• Прогноз серы на 60 мин вперед
• Расчет риска брака P(S > 10 мг/кг)
• LightGBM + калибровка погрешности
Reliability Agent
Защита оборудования
• Контроль 122 параметров регламента
• Индекс технологического риска [0..1]
• Безусловное право Veto на уставки
Optimization Agent
Экономика и Парето
• Генерация сотен вариантов уставок
• Построение Парето-фронта решений
• Максимизация маржи при минимуме ТЭР

## Slide 6
Интерпретируемость и надежность
Прозрачность рекомендаций (XAI) и безопасный отказ
Принцип безопасного отказа:
Fail-Safe State > Blind Prediction
Журнал аудита: logs/orchestrator.log
Оператор видит физическую связь параметров до подтверждения уставки.
Энергосберегающий
Сбалансированный
Макс. выработка
Если входные данные недостоверны, система не угадывает режимы, а открыто выводит причину отказа:
Объяснение для оператора (XAI)
«Повышение T6 на +2.5°C (до 362.5°C) снизит серу с 9.2 до 7.4 мг/кг. Выбран оптимум между качеством, выработкой (F9 = 218.0 м³/ч) и минимальным риском оборудования (0.22, LOW)».
Режим NO_RECOMMENDATION
• Просрочка анализа ЛИМС (> 120 минут)
• Расхождение ПАК и ЛИМС более 20%
• Зависание или отказ критических тегов КИП

## Slide 7
Тег КИПиА | Параметр | Текущее | Рекомендация | Дельта | Вето
TI_006 | Температура реактора Р-1 (Т6) | 360.0 °C | 362.5 °C | +2.5 °C | 
FIC_009 | Расход сырья на установку (F9) | 212.0 м³/ч | 218.0 м³/ч | +6.0 м³/ч (+2.8%) | 
RATIO_H2 | Кратность циркуляции ВСГ/сырье | 285.0 нм³/м³ | 292.0 нм³/м³ | +7.0 нм³/м³ | 
Интерфейс оператора
Эргономика принятия решений за 3 секунды
Цикл: #1428 • OK
Тренды 24 ч
История прогнозов серы, ПАК и анализов ЛИМС
Парето-слайдер
Выбор между максимальной маржой и минимальным ТЭР
Журнал аудита
Фиксация принятых и отклоненных уставок
Риск серы P(S > 10)
Индекс риска КИП
Свежесть ЛИМС
СТАТУС СИСТЕМЫ
3.2% (LOW)
0.22 / 1.00
38 мин назад
АКТИВНА
PASS
PASS
PASS

## Slide 8
Бизнес-ценность
Экономический и технологический эффект внедрения
Расчетная окупаемость внедрения МАС на промышленном объекте составляет менее 4 месяцев
100%
Соответствие Евро-5
Исключение риска некондиции ДТ
+2.5%
Выработка ДТ
Оптимизация потока F9
-4.2%
Топливный газ
Снижение перегрева в печи П-1
+6 мес
Пробег катализатора
Сглаживание термопиков
Прямой операционный доход
Дополнительный выпуск высокомаржинального дизельного топлива за счет безопасного приближения к пределу производительности установки.
Сохранение активов и ТЭР
Ликвидация «температурных качелей» снижает скорость закоксовывания катализатора и продлевает межремонтный интервал реактора.

## Slide 9
Инженерное качество
Надежность кода и готовность к промышленному контуру
Промышленная совместимость:
SCADA / DCS / РСУ Yokogawa / Honeywell Ready
PYTEST 100% PASS
128/128
Автоматических тестов пройдено
Юнит-тесты формул ВАК, агентов и валидаторов
AgentRequest • QualityAssessment • ReliabilityVeto
Исключение несогласованности форматов между модулями МАС.
normal • risk_regime • missing_sensors • no_solution
Верификация штатной и аварийной логики перед защитой.
Полный цикл расчетов < 2.0 сек
Готовность к прямому подключению к промышленной шине Kafka / OPC UA.
Строгие типизированные контракты
4 сквозных интеграционных сценария
Высокая скорость работы

## Slide 10
Нефтекод 2.0 • Итоги проекта
Защита решения
Интеллектуальная предиктивная оптимизация установки
Л-24/2000
Разработано, валидировано и протестировано промышленное мультиагентное решение с предиктивным контролем качества и защитой оборудования.
Q&A Session
Фаза 1 • Сделано
Фаза 2 • Пилот
Фаза 3 • Масштаб
Спасибо за внимание!
Готовы ответить на вопросы комиссии и жюри чемпионата «Нефтекод 2.0»
МАС + Советчик
128 тестов, формулы ВАК, калибровка T6, Explainable AI в Streamlit.
Интеграция с РСУ
Подключение к контуру APC/MPC для прямой выдачи уставок на регуляторы.
Online Learning
Непрерывная докалибровка моделей на регулярном потоке новых проб ЛИМС.